Сварочные инверторы для аргонодуговой сварки на переменном и постоянном токе

Welding Dragon

TIG ACDC200P

ПАСПОРТ

(ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас, за приобретение сварочного инвертора.

В случае возникновения вопросов, связанных с эксплуатацией и обслуживанием оборудования, а также с условиями и правилами проведения гарантийного и НЕ гарантийного обслуживания, наши специалисты или представители торгующей организации (в вашем регионе) предоставят необходимые разъяснения и комментарии.

Наши специалисты будут признательны за конструктивные замечания и предложения, связанные с особенностями эксплуатации, характеристиками и конструкцией оборудования, а также, замечания по улучшению системы продаж и сервисного обслуживания.

Это сварочное оборудование для промышленного и профессионального использования в соответствии с Международным Стандартом Безопасности IEC 60974.

Данный паспорт и гарантийный талон свидетельствуют о предоставлении гарантии на 12 месяцев на это сварочное оборудование со дня покупки, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Просим Вас, внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации перед началом выполнения сварочных работ.

1. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Аппарат сварочный – 1 шт.

Горелка сварочная -1 шт.

Кабель «Масса» - 1 шт.

Паспорт (руководство по эксплуатации) на изделие – 1 шт.

Гарантийный талон на изделие – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

Педаль управления TIG-сварки можно подобрать и приобрести отдельно.

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В случае неправильного использования оборудования сварка и резка могут быть опасными для сварщика, людей, находящихся в рабочей зоне или около нее и для окружающей среды. Поэтому выполнение сварки/резки должно осуществляться только при строгом и всестороннем соблюдении всех соответствующих требований безопасности. Пожалуйста, внимательно прочитайте и вникните в эту инструкцию перед установкой  и проведением работ.

- Переключение функциональных режимов непосредственно во время выполнения сварочных работ может быть разрушительным для машины.

- Держите кабель электрододержателя отсоединенным от машины до сварки.

- Аварийный выключатель необходим для предохранения оборудование от утечки электричества.

- Сварочные инструменты должны быть высокого качества.

- Операторы сварочных аппаратов должны быть квалифицированными.

Поражение электрическим током: Может убить.

- Подсоединить кабель заземления согласно стандартным требованиям.

- Избегайте любых прикосновений голыми руками к находящимся под напряжением электрическим частям сварочной цепи, электродам и проволоке. Оператору необходимо надевать сухие сварочные перчатки во время выполнения сварочных работ.

- Оператор должен держать свариваемый объект изолированным от себя.

Дым и газ, накапливающиеся во время сварки или резки: вредны для здоровья людей.

- Избегайте вдыхания дыма и газа, которые накапливаются во время сварки или резки.

- Рабочая зона должна хорошо вентилироваться.

Дуговое излучение: вредно для глаз и кожи людей.

- Надевайте сварочную маску, защитные очки и рабочую одежду во время выполнения сварочных работ.

- Необходимо принять меры по защите людей, находящихся в зоне работ и около неё.

Опасность пожара.

- Сварочная искра может вызвать пожар, поэтому уберите все легковоспламеняющиеся материалы из рабочей зоны.

- Поблизости должен быть огнетушитель, а также человек, обученный им пользоваться.

Шум: может быть вредным для слуха людей.

- Шум возникает во время сварки/ резки, надевайте соответствующую защиту для ушей, если уровень шума высок.

Неполадки:

- Ищите ответ в данной инструкции.

- Свяжитесь с местным дилером или поставщиком для консультации.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Наименование параметров | TIG 200ACDCР |
| --- | --- |
| Напряжение питающей сети | АС220В±10% |
| Частота входного сигнала(Гц) | 50/60 Гц |
| Потребляемый ток | номинальный 16,7 А; max 26,4 А |
| Потребляемая мощность | 6 КВА |
| Максимальный сварочный ток | 200А |
| Диапазон регулирования сварочного тока | 5~200А (TIG); 10~160А (MMA) |
| Напряжение холостого хода | 95 В |
| Рабочее напряжение | 10,8-18,8 В |
| Предварительная продувка газа (С) | 0-10 |
| Чистая длительность импульса % | 30-70 |
| Время снижения тока (С) | 0-10 |
| Время продувки газа в конце сварки (С) | 0-25 |
| Базовый ток (%) | 10-90 |
| Диапазон регулирования частоты импульсов (Гц) | 0.5-250 |
| Импульсная нагрузка (%) | 10-90 |
| Возможность дистанционного управления | есть |
| Способ возбуждения дуги | бесконтактный |
| КПД (%) | 80 |
| * Продолжительность нагрузки, ПН (%) | 200А-60% 160А-100% (TIG) | 160А-60% 130A-100% (MMA) |
| Коэффициент мощности | 0.93 |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP21S |
| Масса (кг) | 25 |
| Размеры (мм) | 540×230×430 |

* - ПН при 10 мин. цикле и температуре окружающей среды + 250С

4. ОПИСАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

1 – Передняя панель управления с регуляторами, переключателями режимов и цифровым дисплеем 2 - Гнездо подключения рабочего кабеля «+» 3 - Выход подключения подачи газа 4 - Подключение кнопки управления горелкой (педали дистанционного управления) 5 - Гнездо подключения рабочего кабеля «-» 6 - Выключатель блока питания 7 - Присоединение заземления 8 - Входной штуцер подачи газа от баллона 9 - Сетевой кабель 1 фазный 10 – Решётка вентилятора

4.1. Описание панели управления аппарата

11 - Переключатель режимов 2Т/ 4Т: Режим 2Т применим для непродолжительных периодов сварки. Один раз нажмите кнопку на сварочной горелке, она задаст начальные условия сварки, при втором нажатии на кнопку – прекращается сварочная дуга. При включенном режиме 4Т первое нажатие кнопки инициализирует сварочный процесс, второе нажатие сварочный процесс все еще продолжается, в третий раз нажатая кнопка остановит сварку. Это долговременная сварка.

12 - Переключатель видов сварки - ММА или TIG: При включенном режиме «ММА» возможна ручная дуговая сварка штучным (покрытым) электродом; При включенном режиме «TIG» возможна аргонодуговая сварка неплавящимся электродом на постоянном и переменном токах DC TIG и AC TIG.

13 - Переключатель режимов сварки AC/DC: При включенном режиме «АС» (переменный ток) возможна сварка алюминия и его сплавов. Режим «DC» (постоянный ток) подходит для нержавеющей стали и др.

14 - Цифровой многофункциональный дисплей, указывающий значения выбираемых сварочных параметров

15 – Индикатор питания: загорается при включении аппарата

16 - Индикатор неисправностей: если возникает нештатная ситуация, лампочка загорится, тогда вы должны выключить питание и снова запустить машину, чтобы увидеть, все ли в норме; если же нет, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр или к торгующей организации.

17 – Регулятор базового тока используется при пульсирующей сварке. При сварке в режиме Pulse, можно регулировать ток минимума (максимума) в момент пульсации

18 – Регулятор сварочного тока: Служит для регулирования сварочного тока в доступном диапазоне

19 – Регулятор силы сварочной дуги (Форсаж): При работе в режиме ММА, данный регулятор может изменять сварочную характеристику при пониженном напряжении в питающей сети.

20 – Регулятор времени предварительной продувки газа и плавного нарастания сварочного тока: Чтобы гарантировать эффективность сварки и увеличить срок службы расходных частей горелки, подача газа осуществляется до возбуждения сварочной дуги; этот регулятор для установки времени между началом подачи газа и сварочным током. Время подачи газа перед сваркой следует увеличивать при увеличении длины газового шланга.

21 – Регулятор частоты импульсов в режиме DC pulse TIG для установки частоты и скорости импульса.

22 – Регулятор импульсного рабочего цикла: устанавливает импульсный цикл при импульсной сварке в режиме DC TIG.

23 – Регулятор частоты импульса переменного тока для работы в режиме AC TIG.

24 – Регулятор очищающе-проплавляющей способности (скважности): При сварке в режиме AC TIG, ток может менять направления движения, когда ток направлен от вольфрама к свариваемой детали, у него положительное направление и это хорошо для снятия слоя окисления с поверхности свариваемой детали, но вольфрам может  быстро разрушаться от перегрева. Если же ток направлен от изделия к вольфраму - он отрицательный и вольфрам нагревается мало, что удобно для сварки; Данный регулятор предназначен для регулирования времени переключения направления тока. Когда регулятор на середине, соотношение – 50%; на максимуме – 80%, на минимуме – 20%. Если вращать регулятор по часовой стрелке - время положительного направления тока продляется, а отрицательного уменьшается; и наоборот.

Большой ток, низкая очищающе-проплавляющая способность; например сварочный ток ≥200А, очищающая-проплавляющая способность ≤30%.

Малый ток, высокая очищающе-проплавляющая способность; например сварочный ток ≤100А, очищающая-проплавляющая способность ≥50%

25 – Регулятор продувки газа в конце сварки: Свариваемая деталь может окисляться из-за нагрева. Поэтому её необходимо охладить сварочным газом в течение некоторого промежутка времени. Также продувка газа в конце сварки способствует лучшему охлаждению расходных частей горелки. Регулятор позволяет задать время продувки газа в конце сварки при выключенном импульсном токе.

26 – Регулятор времени нарастания тока дуги, за которое значение тока увеличивается от 0 до заданного значения. Оно должно устанавливаться в соответствии с требованиями технологии сварки.

27 – Регулятор времени плавного снижения сварочного тока (заварка кратера): При окончании сварки, чтобы не было кратера в месте сварки, сварочный ток необходимо сокращать постепенно пока дуга не прекратится. Данный регулятор устанавливает время, за которое величина сварочного тока будет плавно снижаться от установленного вами значения до нуля.

4.2. Подсоединение кабелей для работы в режимах DC TIG, DC pulse TIG, AC TIG.

4.2.1. Подсоединение Входных кабелей

Подсоедините сетевой кабель к источнику питания с необходимым входным напряжением см. таблицу «технических параметров»

4.2.2. Подсоединение Выходных кабелей

а. Подсоедините быстроразъемный разъем горелки в гнездо «Газ» - (3) и байонетный разъём в гнездо «-» (5) на панели управления, и подключите разъем кнопка на горелке в гнездо (4).

б. Подсоедините быстроразъемный разъем кабеля «масса» в гнездо «+» (2) на панели управления и закрепите его по часовой стрелке. Подсоедините клемму «земля» к обрабатываемому изделию.

с. По выбору: Если используется педаль дистанционного управления (не входит в комплект поставки), подсоедините вилку педали к гнезду (4) на панели управления.

4.3. Подсоединение кабелей для работы в режиме ММА.

Подсоедините вилку кабеля электрододержателя в разъём «+», (2) и зафиксируйте его. В случаях неправильной эксплуатации возможны повреждения вилки и разъема в случае их чрезмерного нагрева. Вилка и гнездо должны быть надежно соединены.

Подсоедините силовую вилку обратного кабеля в разъем «-», (5), и зафиксируйте. Обратите внимание на полярность подключения в режиме MMA сварки. Возможны два варианта подключения сварочных кабелей. В режиме «Обратной полярности» электрододержатель подключается к гнезду «+», а кабель от свариваемого изделия на гнездо «-». В режиме «Прямой полярности» электрододержатель подключается к гнезду «-», а изделие соответственно к гнезду «+». Обычно используются режим MMA обратной полярности. При выборе полярности руководствуйтесь указаниями «изготовителя» на упаковке используемых электродов.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

5.1. Аргонодуговая сварка (TIG)

5.1.1. Проверка перед началом выполнения сварочных работ и в процессе сварки

- Данное сварочное оборудование функционирует с автоматической компенсацией кратковременных колебаний напряжения питающей сети ±15%.

- Увеличение длины кабелей необходимо производить в соответствии с увеличением поперечного сечения кабелей, так как возможны неполадки вследствие чрезмерной длины кабелей. Таким образом, рекомендуемая длина кабелей в стандартном комплекте поставки и поперечное сечение являются оптимальными.

- Убедитесь, что есть подача газа. Подсоедините систему подачи Аргона. Проверьте соединения, чтобы предотвратить утечку газа.

- Заземлите корпус этого сварочного оборудования кабелем с минимальным сечением 6мм2, с зажимом заземления.

- Подключите сетевой кабель к источнику питания, включите сетевой выключатель, проверьте работоспособность вентилятора.

- Установите и проверьте оптимальное давление газа (см. Параметры)

- Установите габаритную ширину (очищающее-проплавляющую способность) в зависимости от степени окисления обрабатываемых деталей. Данная функция применима только для режима «AC TIG»

- Нажмите кнопку на сварочной горелке, электромагнитный клапан функционирует, слышен высокочастотный звук работы осциллятора и осуществляется выход газа.

- Внимание! Нажмите кнопку на горелке на несколько секунд, чтобы полностью выпустить газ из трубопровода. Только после этого желательно начать сварку. Когда сварка закончена - выход газа продолжается несколько секунд, чтобы защитить шов.

- Установите время предварительной продувки газа, продувки газа в конце сварки, длительность плавного снижения тока согласно практическому применению.

- Расстояние между вольфрамовым электродом и свариваемой деталью должно поддерживаться строго от 2 до 4 мм. Нажмите на кнопку сварочной горелки, и при помощи высокочастотного осциллятора появляется бесконтактный поджиг дуги вольфрамовым электродам и обрабатываемой деталью. При бесконтактном поджиге дуги, уменьшается разбрызгивание расплавленного металла, увеличивается срок службы расходных частей горелки и обеспечивается сварка более высокого качества.

5.1.2. Аргонодуговая сварка на постоянном токе (TIG-DC) – настройки.

Переключатель (12) установите в положение TIG. Переключатель (11) установите в положение 2Т или 4Т в зависимости от удобства работы и длины шва. Переключатель (13) установите в положение – DC.

Регулятором (20) установите значение времени продувки газом перед сваркой (PRE-flow). Регулятором (25) установите время продувки газа в конце сварки (Post Flow). Регулятором (26) установите время нарастания тока дуги (up-slope), а регулятором (27) выберите длительность плавного снижения тока (Down-slope) согласно практическому применению. Регулируйте значение сварочного тока (pulse current) ручкой (18), при этом регулятор (17) – (base current) должен находиться на максимуме – до упора по часовой стрелке.

5.1.3. Аргонодуговая сварка на постоянном токе в импульсном режиме (TIG-pulse DC) – настройки.

Переключатель (12) установите в положение TIG. Переключатель (11) установите в положение 2Т или 4Т в зависимости от удобства работы и длины шва. Переключатель (13) установите в положение – DC.

В режиме импульсной аргонодуговой сварки регулируются все те же параметры, что и при аргонодуговой сварке на постоянном токе (TIG DC). Однако ВАЖНО обратить внимание, что для работы в данном режиме значение максимального тока импульса (pulse current) (регулятор 18) всегда должно быть выше значения базового тока импульса (base current) (регулятор 17). При повороте ручек по часовой стрелке значения данных параметров увеличиваются, против часовой стрелки – уменьшаются.

Поворачивая ручку регулятора (21) (pulse freq.) устанавливайте значение частоты и скорости импульса. Ручкой (22) (pulse width) устанавливайте длительность импульсного цикла в пределах от 10 до 90%.

5.1.4. Аргонодуговая сварка на переменном токе (TIG AC) – настройки

Переключатель (12) установите в положение TIG. Переключатель (11) установите в положение 2Т или 4Т в зависимости от удобства работы и длины шва. Переключатель (13) установите в положение – АC.

В режиме аргонодуговой сварки переменным током время подачи газа перед сваркой и время подачи газа после сварки такие же, как и при аргонодуговой сварке на постоянном токе.

Значение базового тока (17) в этом режиме равно среднему значению сварочного тока (18) и устанавливается согласно технологическим требованиям сварщика. Поворачивая ручку регулятора (23) (AC Freq.) установите требуемое значение частоты импульса в пределах 5-250 Гц. Регулятором (24) установите требуемое значение очищающе-проплавляющей способности (скважности). Оба параметра играют важную роль в разрушении оксидной плёнки пи сварке алюминия. При сварке на переменном токе электрод работает в качестве анода, и ток называется катодным. Его главная функция – разорвать оксидную плёнку на поверхности заготовки. В данном случае очищающая способность – это величина катодного тока за период. Как правило, её значение составляет 10-30%. При уменьшении этого значения дуга более сжатая, сварочная ванна глубокая и узкая; при увеличении – дуга более размытая, сварочная ванна – мелкая и широкая.

5.2. Ручная дуговая сварка на постоянном токе (ММА) - настройки

5.2.1. Переключатель (12) установите в положение MMA. Переключатель (13) установите в положение – DC.

5.5.2. При использовании функции «форсаж дуги» регулируйте силу тока форсажа дуги ручкой (19). Форсаж дуги - увеличение значения тока в момент короткого замыкания, когда за миллисекунды значение тока увеличивается в десять раз. Значение тока форсажа дуги должно выбираться в соответствии с диаметром прутка (электрода), установленным значением тока и техникой сварки. Если форсаж сильный, электрод быстро плавится и уменьшается риск его залипания, но если форсаж слишком сильный, то увеличивается степень разбрызгивания металла. Если форсаж слабый, то обеспечивается низкий уровень разбрызгивания металла, хорошие очертания шва, но, временами, дуга будет слишком мягкой, или будет возникать опасность залипания электрода. Поэтому, степень форсажа дуги должна увеличиваться при сварке электродами с большим диаметром низким током. При обычной сварке, время форсажа может устанавливаться в районе 2-5 секунд.

7. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

  - Условия работы.

- Место, где установлено это сварочное оборудование, должно быть чистым от пыли, коррозийных химических газов, легковоспламеняющихся газов или материалов, и т.п., с максимальной влажностью 80%.

- Избегайте проводить сварочные работы на открытом воздухе, если рабочая зона не защищена от солнца, дождя и снега, и т.п.; температура рабочей среды должна поддерживаться между – 10 С до + 40 С;

- Рабочее место должно хорошо проветриваться.

  - Советы по безопасности

Инверторное оборудование имеет малые размеры, компактную структуру и отличные показатели по сварке. Встроенная система вентиляции предназначена для удаления тепла, создаваемого этим оборудованием во время проведения сварочных работ.

Внимание!: Поддерживайте хорошую вентиляцию оборудования. Минимальное расстояние между оборудованием и другими объектами в зоне работ и за её пределами должно быть не менее 30 см. Хорошая вентиляция чрезвычайно важна для нормального функционирования и срока службы данного оборудования.

Никаких перегрузок! Внезапная остановка может произойти во время осуществления сварки, если аппарат работает с перегрузкой. При этом необходимо дать встроенной системе охлаждения остудить внутренние узлы аппарата, после чего снова продолжить работу. Держите встроенный вентилятор включенным, чтобы снизить температуру внутри аппарата.

Никакого перенапряжения! Данное оборудование осуществляет автоматическую компенсацию напряжения питающей сети в допустимом диапазоне см. таблицу «Технические параметры» В случае, если напряжение источника питания на входе превышает вышеописанные значения, это может быть разрушительным для данного оборудования.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током сварочный аппарат должен быть надежно заземлен.

ЗАПРЕЩЕНО прикасаться к выходному контактному зажиму во время проведения сварочных работ. Возможно поражение электрическим током.

8. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

# ВНИМАНИЕ! Использование в чрезвычайно запыленных, влажных или агрессивных средах разрушительно для сварочных аппаратов. Пожалуйста, имейте в виду, что: недостаточный уход может привести к неосуществимости и прекращению гарантии.

# Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться на аппарате, отключенном от питающей сети.

# 8.1. Для обеспечения бесперебойной и длительной работы необходимо проводить ежедневные и периодические осмотры технического состояния аппарата.

# 8.2. При ежедневном обслуживании:

# 8.2.1 перед началом работы произвести внешний осмотр аппарата для выявления повреждений изоляции кабелей и устранить замеченные неисправности;

# 8.2.2. проверить состояние контактов во внешних цепях.

# 8.3. При периодическом обслуживании один раз в месяц (в зависимости от условий эксплуатации чаще):

# 8.3.1. очистить аппарат от пыли: снять кожух аппарата (при условии отсутствия заводских пломб), продуть электрические узлы струей сухого сжатого воздуха, а в доступных местах - протереть чистой мягкой щеткой;

# 8.3.2. проверить состояние электрических контактов разъемов, в случае необходимости обеспечить надежный электрический контакт;

# 8.3.3. проверить работу вентилятора.

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранение упакованных аппаратов должно производиться в закрытых вентилируемых складских помещениях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150. Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

10. ПОИСК И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Предостережение: Только квалифицированные специалисты уполномочены осуществлять ремонт этого сварочного оборудования в случае поломки. Для вашей безопасности во избежание удара электрическим током, просим соблюдать все указания и предостережения по безопасности, перечисленные в данном паспорте.

| Проблема | Возможные причины | Как исправить |
| --- | --- | --- |
| 1. Питание включено, нет сварки, | 1. Недостаточный источник питания или нет фазы. 2. Нарушение соединения на входе. 3. Поломка вторичного источника питания внутри этого оборудования. | 1. Устраните неполадку на входе. 2. Подключите снова соединение на входе. 3. Обратитесь за советом к поставщику. |
| 2. Регулятор не показывает ни звука подачи электричества, ни признаков поломки. | 1. Поломка переключателя. 2. Повреждение компонентов подачи электричества. 3. Неправильное соединение воздушной заглушки. | 1. Замените выключатель. 2. Отрегулируйте расстояние между компонентами подачи электричества. 3. Подсоедините снова. |
| 3. Подача электричества есть, нет тока на выходе. | 1. Неправильное соединение заземляющего кабеля. 2. Короткое замыкание кабеля горелки. | 1. Подсоедините снова. 2. Подсоедините снова. |
| 4. Ток на выходе есть, но не регулируется. | 1. Неправильное подсоединение педального управления. 2. Потенциометр педального управления поврежден или изношен. | 1. Выберите режим педального управления. 2. Замените потенциометр. |
| 5. Ручное управление работает, педальное управление не срабатывает. | 1. Переключатель педального управления не функционирует. 2. Потенциометр педального управления не функционирует. | 1. Смените переключатель педального управления. 2. Смените 1 К потенциометр. |
| 6. Горит лампочка индикации поломки. | 1. Срабатывает защита от перегрузки. 2. Сильное скопление пыли вызвало короткое замыкание. 3. Не функционируют компоненты внутри оборудования. | 1. Отключите источник питания. Дайте оборудованию охладиться и запустите снова. 2. Устраните пыль, скопившуюся внутри оборудования, сжатым воздухом. 3. Обратитесь за советом к специалистам. |
| 7. Не варит окисленный Алюминий. | 1. Ошибочный выбор режима. 2. Чрезвычайно малая габаритная ширина. 3. IGBT вторичного инвертора поврежден. | 1. Выберите режим АС. 2. Увеличьте габаритную ширину или очистите окисленный слой. 3. Свяжитесь с поставщиком для получения совета. |
| 8. Ток на выходе есть, нет выхода газа. | 1. Электромагнитный клапан функционирует. 1.1 Газовое сопло заблокировано. 1.2 Газовый шланг сварочной горелки треснул или изношен. 2. Электромагнитный клапан не срабатывает. 2.1 Электромагнитный клапан поврежден. 2.2 Цепь электромагнитного клапана неисправна. | 1. Прочистите газовое сопло. 2. Замените его. 3. Замените электромагнитный клапан. 4. Обратитесь за советом к специалистам. |
| 9. Поврежден вольфрам. | Чрезвычайно большая габаритная ширина | Отрегулируйте габаритную ширину против часовой стрелки |
| 10. Перегрев кабеля заземления. | Плохое соединение кабеля заземления | Соедините повторно |

11. ГАРАНТИИ ПРИ ПРОДАЖЕ

Внимание! Гарантийный талон является неотъемлемой частью данного паспорта. Пожалуйста, требуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон.

# 11.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев с момента  ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

# 11.2. Гарантия не включает в себя проведение пуско-наладочных работ, отработку технических приемов сварки, проведение периодического обслуживания.

# 11.3. Гарантийные обязательства не распространяются на входящие в комплект поставки расходные комплектующие.

# 11.4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

# механических повреждений;

# несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий потребителя;

# стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;

# попадания внутрь изделия посторонних предметов и жидкостей;

# ремонта или внесения конструктивных изменений без согласования с изготовителем;

# использования изделия в режимах, не предусмотренных настоящим паспортом;

# отклонений питающих сетей от Государственных Технических Стандартов.

# 11.5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

# 11.6. Гарантийные обязательства вступают в силу при соблюдении следующих условий:

# обязательное предъявление потребителем изделия, все реквизиты которого соответствуют разделу "Свидетельство о приемке" паспорта;

# обязательное предъявление настоящего паспорта с отметками торговой организации;

# обязательное предъявление правильно заполненного гарантийного талона с отметками торговой организации.

# предоставление сведений о продолжительности эксплуатации, о внешних признаках отказа, о режиме работы перед отказом (сварочный ток, рабочее напряжение, ПН%, длина и сечение сварочных проводов, характеристики подключаемого оборудования), об условиях эксплуатации.

Гарантийный талон №1 на оборудование

Тип, марка______________________

Зав №       ______________________

Дата продажи ___________________

Суть претензии

Гарантийный талон №2 на оборудование

Тип, марка______________________

Зав №       ______________________

Дата продажи ___________________

Суть претензии

Гарантийный талон №3 на оборудование

Тип, марка______________________

Зав №       ______________________

Дата продажи ___________________

# Суть претензии

12.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппарат для аргонодуговой сварки  – ___________________

Серийный №____________________

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

_________________			_____________________

личная подпись				расшифровка подписи

Дата продажи ____________             										штамп ОТК

Дилер (представитель) ___________________________________

Заполняется дилером (представителем)

Дата продажи ________________________________________

Покупатель_____________________________________________
 	                        Название предприятия (Ф.И.О.), адрес, телефон _______________________________________________________

М.П.

Подпись продавца________________________

Покупатель исправное изделие в полной комплектации получил, с условиями и правилами проведения бесплатного гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен:

Подпись покупателя ______________________