Блок жидкостного охлаждения автономный

9L/ 26L

ПАСПОРТ

(ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас, за приобретение автономного блока жидкостного охлаждения.

В случае возникновения вопросов, связанных с эксплуатацией и обслуживанием оборудования, а также с условиями и правилами проведения гарантийного и НЕ гарантийного обслуживания, наши специалисты или представители торгующей организации (в вашем регионе) предоставят необходимые разъяснения и комментарии.

Наши специалисты будут признательны за конструктивные замечания и предложения, связанные с особенностями эксплуатации, характеристиками и конструкцией оборудования, а также, замечания по улучшению системы продаж и сервисного обслуживания.

Данное руководство поставляется в комплекте с аппаратом и должно сопровождать его при продаже и эксплуатации.

Просим Вас, внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации перед началом использования блока при выполнении сварочных работ.

Не допускайте внесение изменений или выполнение каких-либо действий, не предусмотренных данным руководством.

Производитель не несёт ответственность за травмы, ущерб, упущенную выгоду или иные убытки, полученные в результате неправильной эксплуатации аппарата или самостоятельного изменения его конструкции, а также возможные последствия незнания или некорректного соблюдения предупреждений, изложенных в руководстве.

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И ЗАПОМНИТЕ

|  | Внимание! Неправильная эксплуатация сварочного аппарата может привести к серьезным травмам! Операторы сварочных аппаратов должны быть квалифицированными. Использование некачественных комплектующих и материалов может быть опасным! |
| --- | --- |
|  | Электрический удар Опасно для жизни!!! При работе со сварочным аппаратом существует риск поражения электрическим разрядом. Для защиты необходимо использовать сухую защитную одежду и перчатки. Запрещается работать при открытом корпусе аппарата. При ремонте и перемещении необходимо отключить аппарат от электросети. |
|  | Газ и дым Газ и дым, возникающие в процессе электродуговой сварки, опасны для здоровья. Рабочая зона должна хорошо вентилироваться. При отсутствии вентиляции всегда используйте респираторы, противогазы, системы индивидуальной вентиляции. |
|  | Дуговое излучение Надевайте сварочную маску, защитные очки и одежду во время выполнения сварочных работ. Необходимо принять меры по защите людей, находящихся в зоне работ и около неё. |
|  | Опасность пожара. Сварочная искра может вызвать пожар, поэтому уберите все легковоспламеняющиеся материалы из рабочей зоны. Поблизости должен быть огнетушитель, а также человек, обученный им пользоваться. |
|  | Шум: может быть вредным для слуха людей. Шум возникает во время сварки//резки; надевайте соответствующую защиту для ушей, если уровень шума высок. |

Назначение оборудования

Блок жидкостного охлаждения автономный, именуемый в дальнейшем "Куллер", предназначен для обеспечения охлаждения и циркуляции рабочей жидкости в замкнутой системе «Куллер -горелка с жидкостным охлаждением» при работе с установками для полуавтоматической, аргонодуговой сварки и плазменной резки.

Куллер предназначен для работы в закрытых помещениях и под навесом с соблюдением следующих условий

ВНИМАНИЕ! при использовании воды температура окружающей среды должна быть в диапазоне от плюс 2 °С до плюс 40 °С; относительная влажность не более 80% при 20 °С, при использовании охлаждающего агента ВСТ-15 температура окружающей среды может быть в диапазоне от минус 15°С до плюс 40°С.

Среда, окружающая куллер, должна быть невзрывоопасной и не содержать токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов, разрушающих металлы и изоляцию. Изделие предназначено для подключения только к промышленным сетям Подключение к сетям бытовых помещений не допускается.

В комплект поставки оборудования входят:

Блок жидкостного охлаждения автономный – 1 шт.

Ниппель быстросъемный - 2 шт

Хомут металлический - 2 шт

Паспорт (руководство по эксплуатации) на изделие – 1 шт.

Гарантийный талон на изделие – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ СТАНДАРТАМ ЕС Настоящим заявляем, что наше оборудование, предназначенное для промышленного и профессионального использования соответствует директивам 73/23/ЕЕС «Низковольтное оборудование» и 89/336/ЕЕС «Электромагнетическая совместимость», а также Европейскому стандарту ЕN/IEC60974. Настоящим заявляем, что на сварочное оборудование предоставляется гарантия сроком на один год с момента покупки. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и разберитесь в нем перед установкой и использованием данного оборудования. Компания оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство, и не обязана предупреждать об этом заранее. Руководство по эксплуатации издано в феврале 2011 года.

Технические характеристики оборудования

| Наименование параметра | 9L |
| --- | --- |
| Напряжение питания(В) | Однофазное AC-220±15﹪ |
| Частота (Гц) | 50/60 |
| Мощность (Вт) | 260 |
| Мощность охлаждения (при 1л/мин) | 1,6 кВт |
| Продолжительность нагрузки (%)* | 100 |
| Максимальный ток потребления | 2,4 А |
| Максимальное давление | 3 бар |
| Объем бака для охлаждающей жидкости | 9 л |
| Объем охлаждающей жидкости, прокачиваемой блоком | 8,5 л/мин |
| Рабочая температура жидкости | 20Сº – 60Сº |
| Условия эксплуатации | 0-40Сº |
| Класс защиты | IP21 |
| Габаритные размеры (мм) | 482х273х370 |
| Вес (кг) | 14 |

* - Рабочий цикл 15 мин., при температуре окружающей среды + 400С

Общее описание аппарата:

При разработке аппарата учитывался 10-летний опыт работы профессионалов-сварщиков, что позволило максимально учесть все требования к техническим характеристикам и внешнему виду блока. Блок оснащён помпой, изготовленной из нержавеющей стали и итальянским герметиком, что продлевает срок эксплуатации блока. Помпа, изготовленная из нержавеющей стали, валы и двигатель, защищённый от перегрева, препятствуют возникновению пыли и ржавчины внутри блока, обеспечивают лучшее охлаждение горелки и более длительный срок её эксплуатации. Аппарат включается только при достаточном заполнении соответствующей ёмкости охлаждающей жидкостью. Конструкция блока позволяет легко следить за заполнением ёмкости для охлаждающей жидкости и ёё уровнем. Мощный вентилятор диаметром 200мм и большой радиатор обеспечивают высокую эффективность охлаждения.

Описание органов управления

|  | 1. Выключатель СЕТЬ с индикацией включенного состояния 2. Быстросъемный штуцер для отвода охлаждающей жидкости от горелки 3 Быстросъемный штуцер для подвода охлаждающей жидкости к горелке 4. Горловина бака для заливки охлаждающей жидкости 5. Прорезь для визуального контроля уровня охлаждающей жидкости в баке |
| --- | --- |

Устройство и принцип работы

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить

изменения в схему электрическую изделия, которые не ухудшают технические

характеристики.

1) Конструктивно куллер состоит из корпуса, внутри которого расположены:

- ёмкость для охлаждающей жидкости (далее по тексту - «бак»);

- электронасос с вентилятором;

- радиатор для охлаждения жидкости.

Залив охлаждающей жидкости в бак осуществляется через горловину после снятия крышки с бака. Контроль за уровнем охлаждающей жидкости в баке осуществляется через прорезь, расположенную на правой боковой стороне куллера до уровня «Warning».

2) Заземление куллера осуществляется через евро вилку с заземляющим контактом, сетевого кабеля, имеющего ввод на задней панели аппарата.

3) Подключение горелки. Шланги жидкостного охлаждения горелки подключаются к штуцерам, расположенным на лицевой панели.

4) Включение куллера производится выключателем, расположенным на лицевой панели, при переключении его в положение «включено». Охлаждающую жидкость из бака электронасос начинает прогонять через горелку; после горелки охлаждающая жидкость протекает через радиатор, и возвращается в бак.

Указание мер безопасности

1) При обслуживании и эксплуатации блока необходимо обязательно соблюдать "Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей" и требования стандартов системы безопасности труда - ГОСТ 12.3.003-86 и ДСТУ 2456-94.

2) К эксплуатации и ремонту блоков допускаются лица, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований техники безопасности, знающие конструкцию и изучившие данный паспорт.

3) Корпус куллера должен быть заземлен через жилу сетевого кабеля.

4) Эксплуатация куллера с нарушением герметичности тракта жидкостного охлаждения запрещается!

5) Эксплуатация куллера со снятым кожухом, перемещение, проверка уровня охлаждающей жидкости и её заливка без отключения от сети запрещается!

При подключении куллера к сети место подключения необходимо предварительно обесточить!

Подготовка к работе и порядок работы

Внимание! Перед первым применением: проверните во включённом положении, НЕ находящийся под напряжением вентилятор рукой с целью проверки свободного хода насоса

1) Подготовьте место и средства для проведения сварочных работ, обеспечивающие электробезопасность и пожаробезопасность Площадка для установки куллера должна иметь уклон не более 10°.

2) Подключите шланги жидкостного охлаждения горелки к куллеру

3) Залейте охлаждающую жидкость в бак через горловину. В качестве охлаждающей жидкости рекомендовано использовать охлаждающий агент ВТС-15 или дистиллированную воду при работе в положительном диапазоне температур окружающей среды.

4) ВКЛЮЧАТЬ без заземления - ЗАПРЕЩЕНО! ВКЛЮЧАТЬ без охлаждающей жидкости • ЗАПРЕЩЕНО!

5) Визуально проверьте состояние электрических кабелей, горелки и шлангов.

6) Убедитесь в соответствии напряжения сети величине указанной в таблице технических характеристик.

7) Кулер должен подключаться к однофазной сети через автомат защиты сети или двухполюсный рубильник с трубчатыми предохранителями. Убедитесь, что место подключения обесточено и подключите концы сетевого провода.

8) Подайте напряжение на место подключения. Включите кулер Убедитесь, что при работе куллера обеспечивается герметичность тракта жидкостного охлаждения и циркуляция охлаждающей жидкости;

9) Подключите и включите сварочную установку согласно её паспорту.

10) Приступите к выполнению сварочных работ.

11) Контроль уровня охлаждающей жидкости и ее циркуляцией в кулере осуществляйте визуально, через отверстие (прорезь) на лицевой панели.

12) При длительных перерывах в работе выключите куллер и сварочную установку, и отключите их от питающей сети. При необходимости слейте охлаждающую жидкость из куллера.

Техническое обслуживание

1) Перед началом работы проводите осмотр состояния кабелей, горелки, шлангов и надежность заземления. Не допускайте эксплуатации изделия с нарушением токоведущих частей.

Внимание! Перед проведением работ по техническому обслуживанию блок охлаждения должен быть обесточен. Снимать крышку только после остановки вентилятора.

2) Периодически, не реже 1 раза в месяц, очищайте куллер от пыли ветошью и продувкой воздухом.

3) Не допускайте резких ударов и перегибов кабелей, горелки, шлангов. Еженедельно: проверить уровень жидкости, при необходимости - наполнить; удалить осевшую пыль.

Не менее 2-х раз в год (при необходимости чаще):заменить охлаждающую жидкость, продуть радиатор в обоих направлениях подачи жидкости.

Требования к транспортированию и хранению

Транспортирование кулера может производиться всеми видами транспорта при соблюдении действующих правил перевозки грузов. Хранение упакованных УУИА-ЗООБ должно производиться в закрытом вентилируемом помещении. Группа условий хранения -1(Л) ГОСТ 15150-69 на допустимый срок сохранности в упаковке и консервации изготовителя 1,5 года без переконсервации.

Гарантийные обязательства

Внимание! Гарантийный талон является неотъемлемой частью данного паспорта. Пожалуйста, требуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон.

# Перед покупкой, просим ознакомиться с условиями гарантии и проверить правильность записи.

# Потребитель имеет право во время действия гарантийного срока поменять дефектное изделие на новое – без дефектов, в случае невозможности ремонта. Возвращаемое изделие должно быть комплектным, надлежащим образом упакованным. К оборудованию должен прилагаться гарантийный талон. Отсутствие вышеизложенных условий ведет к потере прав вытекающих из настоящей гарантии.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев с момента  ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Гарантия не включает в себя  проведение  пуско-наладочных  работ, отработку технических приемов сварки, проведение периодического обслуживания.

Гарантийные обязательства не распространяются на входящие в комплект поставки расходные комплектующие.

# Настоящая гарантия не распространяется на случаи, когда:

# - не будут предоставлены вышеуказанные документы или содержащаяся в них информация будет не полной или неразборчивой (это также относится и к гарантийным талонам)

# - изменен, стерт, удален, или неразборчив серийный номер изделия;

# - наличия механических повреждений, попадания жидкости, посторонних предметов, грызунов, насекомых и т.п. внутрь изделия.

# - удара молнии, пожара, затопления или отсутствия вентиляции или иных причин, находящихся  вне контроля производителя;

# - использование изделия с нарушением инструкции по эксплуатации.

# - нарушение правил подключения аппарата к сети.

# - ремонта или доработки изделия неуполномоченным лицом.

# - нарушения правил хранения или эксплуатации.

# - применялись не несоответствующие эксплуатационные и сварочные материалы.

# - оборудование применялось для других целей.

# Внимание: периодическое обслуживание, текущий ремонт, замена запчастей связанных с их эксплуатационным износом производятся за отдельную плату (т.е. гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся части такие как штуцеры, хомуты, быстросъёмные соединения, соединительные трубки и т.д.).

Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантийные обязательства вступают в силу при соблюдении следующих условий:

- обязательное предъявление потребителем изделия, все реквизиты которого соответствуют разделу "Свидетельство о приемке" паспорта;

- обязательное предъявление настоящего паспорта с отметками торговой организации;

- обязательное предъявление правильно заполненного гарантийного талона с отметками торговой организации.

- предоставление сведений о продолжительности эксплуатации, о внешних признаках отказа, о режиме работы перед отказом (сварочный ток, рабочее напряжение, ПН%, длина и сечение сварочных проводов, характеристики подключаемого оборудования), об условиях эксплуатации.

Гарантийный талон №1 на оборудование

Тип, марка______________________

Зав №       ______________________

Дата продажи ___________________

Суть претензии

Гарантийный талон №2 на оборудование

Тип, марка______________________

Зав №       ______________________

Дата продажи ___________________

Суть претензии

Гарантийный талон №3 на оборудование

Тип, марка______________________

Зав №       ______________________

Дата продажи ___________________

Суть претензии

Записи о ремонте

| № п.п. | Дата приема | Гарантия продлена | Описание действий | Печать и подпись мастера по ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Свидетельство о приемке

Блок жидкостного охлаждения автономный  – __________________

Серийный №____________________

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

_________________			_____________________

личная подпись				расшифровка подписи

Дилер (представитель) ___________________________________

Заполняется дилером (представителем)

Дата продажи ________________________________________

Покупатель_____________________________________________
 	                        Название предприятия (Ф.И.О.), адрес, телефон _______________________________________________________

М.П.

Подпись продавца________________________

Покупатель исправное изделие в полной комплектации получил, с условиями и правилами проведения бесплатного гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен:

Подпись покупателя ______________________